雲林縣政府建築工程施工中管制要點

九十年十二月十二日九Ｏ府工建字第九Ｏ一四五ＯＯ七四四號函頒發

一Ｏ三年四月七日簽准修正

一、雲林縣政府（以下簡稱本府）為維護建築物施工場所之公共安全、公共交通，促進市容觀瞻，特依建築法第五十八條、第六十一條、第六十三條至第六十九條、第八十九條及建築技術規則建築設計施工編第八章之規定訂定本要點。

二、建築物施工場所，應有維護安全，防範危險及預防災害之措施。

三、安全圍籬之設備內容如下：

（一）材料：建築物施工場所臨接寬度超過四公尺道路者，應於基地四週，以鋼鐵或金屬板（一．二Ｏ公釐厚以上）等材料，設置高度在二．四Ｏ公尺以上、定著於基地上之密閉式或漏空部分未超過六公分之安全圍籬。臨接道路長度未達六公尺者得將圍籬改為活動式。

（二）設置範圍：五層以上建築物或應設行人安全走廊地區兩旁建築物施工時，應採用鋼鐵或金屬圍籬。但施工場所利用原有磚造圍牆或臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或四周空曠未開闢且無鄰房居住地區，無礙於公共安全，且經主管建築機關核准者不在此限。

（三）底座：安全圍籬底部和地表閒空隙，須設金屬板或混凝土防溢座，使基地用水不致溢流到基地外。

（四）施工門：車輛出入設置鐵捲門或軌道式活動密閉門，除車輛出入外應隨時封閉，並不得任意遷移。

（五）警示標誌：於圍籬突出轉角處張貼警示標誌圖樣。

（六）警示燈：於圍籬突出、轉角、施工大門處設立警示燈，以利夜間人車注意。

（七）其他：結構體完成鷹架圍籬拆除後，整理環境時，於借用道路範圍內，應採取完善之維護措施，並隨時清掃整理，以維持工地整潔。

四、建築物施工時，其建築材料、施工機具及廢棄物之推放應在其安全圍籬內。地下室全部開挖者，應考慮分段施工，或於擋土支撐上方架設棧橋（供施工機具運轉、構臺（供材料置放）以利工程施工。但開挖面積在五百平方公尺以下，或基地情形特殊且無其他替代方法可以施工時，其運轉機具或擋土構材得報經核准限時借用道路。

五、二層以上建物施工或拆除時，其施工鷹架外緣距離建築線或地界線不足二．五Ｏ公尺或五層以上建築物施工時，應設置防止物料向外飛散或墜落之措施，其規定如下：

（一）鷹架設置：六層以上建築物施工時，鷹架柱腳底，應襯厚木條底板或採取其他防沉措施。

（二）護網：鷹架外部應置二十號以上鍍鋅鐵絲網或一．三公釐徑尼龍塑膠網（網格不得大於十五公釐，搭接長度不得小於二Ｏ公分)。

（三）帆布護籬：鷹架外部於四樓版以下應另加設厚Ｏ．二二公釐帆布圍護

（四）斜籬：鷹架斜籬應使用框架式以一．二公釐厚鋼板，設置於二樓樓板處，並每五層設置一處。鷹架寬度約二公尺。五層以下建物得採用夾板等材料。

六、凡建築基地臨接經主管建築機關指定之重要道路、行人擁擠地區、重要名勝地區或面前道路寬度再十二公尺以上，其臨接道路長度在十公尺以上者，應於安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊（以下簡稱安全走廊），以銜接基地相鄰之騎樓或人行道。

七、安全走廊之設置應依下列規定辦理：

（一）安全走廊之寬度至少一．二Ｏ公尺，淨高至少二、四Ｏ公尺，其使用材料為鋼鐵料或金屬料，且應堅固安全美觀。其頂面應設置鋼板（厚度一，五Ｏ公釐以上）頂側線應設置二十公分寬以上之封板。寬度若無達上述標準，經主管建築機關核准者不在此限。

（二）道路旁設有紅磚人行道者，其安全走廊之寬度與紅磚人行道寬度相同，其餘地區應依前款規定設置，但路旁行道樹得扣除占用範圍。

（三）安全走廊上方，得加設臨時工房或供材料置放之貨櫃（須檢討結構安全），其造型應整齊美觀，層高不得超過四公尺。安全走廊內不得設置任何阻礙物，並應舖設適當材料使地面齊平，以利通行。

（四）安全走廊內應設置照明設備。

（五）安全走廊除供施工場所之車輛進出口處地坪加Ｏ．九公分厚鐵板外，應力求貫通不得中斷，且不得任意遷移拆除。

（六）安全走廊應於該建築物全部完工後拆除。

八、建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

（一）道路寬度在四公尺以下者，不得借用。

（二）道路寬度超過四公尺未達六公尺者，借用寬度不得超過一公尺。

（三）道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，借用寬度不得超過一．五公尺。

（四）道路寬度十二公尺以上者，借用寬度不得超過二公尺。

九、建築物施工場所使用起重或吊車設備作業時，應考慮其安全性，並派員身著鉻黃色衣服，手持指揮旗疏導交通，禁止任意占用道路，妨礙通行。

十、建築工程地區有污損周圍路段者，應即以混凝土或瀝青混凝土等材料暫時加以鋪平並清除廢棄物等，以維施工環境清潔。工地須設置沖洗設備；車輛之輪胎應刷洗乾淨後始得駛離工地，沿途不得滴漏污水遺落污物。

十一、建築物應設置法定騎樓之施工場所，除騎樓地面經核准者外，應保持與鄰側騎樓地及前側人行道面順平；並應於二樓樓板混凝土灌注一個月內打通騎樓及在騎樓內側加做圍籬，以供公眾通行。但鄰接地騎樓未打通前，或案情特殊經主管建築機關核准延長者，不在此限。

十二、建築物施工場所，如於基地內設置工寮及臨時廁所時，應隨時保持清潔，其臨時廁所應有簡易化糞池設備，以維公共衛生。

十三、建築物施工場所四周明顯處及車輛出入口處應設置安全警示燈、警示標誌，以提醒行人車輛注意。車輛進出之際，應派身著鉻黃色衣服，手持旗號之引導者，在場整理交通。車輛進出口位置應距離道路交叉口、轉角、人行斑馬線、消防栓在五公尺以上，火警警報器三公尺以上，但情況特殊，經主管建築機關核准者不在此限。

十四、建築物施工場所除利用電梯孔、管道問清運垃圾外，應設置垃圾清除滑落孔道或加設防護裝置之垃圾滑槽，以防止垃圾自上落下時四處飛散。

十五、建築物施工場所可能發生跌落事故之處所，如昇降機坑孔道、吊孔各樓層之開口、樓梯等應加揭示危險標誌並設置一．一O公尺以上之安全護欄。

十六、建築物施工場所應規劃基地排水設施，基地四周原有排水溝應隨時疏濬保持暢通，其車輛出入口處用鐵板護蓋蓋於水溝上，其餘得以適當材料護蓋。

十七、建築物施工場所，如有反循環基樁、連續壁、預壘排樁、磨石子等工程產生之污泥者，應設置足夠容量之污泥沉澱處理槽或機械處理設備，且應待污泥凝結沉澱後，其上方之廢水始得排入現有排水溝。凝結沉澱之污泥並應設法運離工地。

十八、在山坡地開挖整地，除應做好水土保持外，應設置臨時性之排水、截流、沉砂等設施，以防止沙石沖刷至公共排水溝、道路等公共設施。

十九、建築工程進行時，應依噪音管制法令有關規定管制噪音。對違反噪音管制情形嚴重者，主管建築機關即知會環境保護局加強巡查取締。

二十、建築物施工場所之周圍道路、既成巷路、鄰近房屋、排水溝渠、下水道與人孔、給水管與止水栓、瓦斯管、消防栓、電力電纜、電話線、軍用通訊電纜、交通號誌、公車站牌、電桿、行道樹、人行地下道、陸橋、公共護欄、路燈等公共設施均應予詳加調查，隨時與有關主管單位協調養護、防護、迂迴施工、臨時移設等對策，以防止導致鄰近地區發生缺水、缺電、瓦斯斷氣、斷話、火警等情況。

二十一、建築工程如需設置樣品屋及臨時廣告時，得於申請建造執照時一併申請，且於申請使用執照前拆除，使得核發使用執照。

二十二、為避免因建築工程挖掘地基或任意取土導致鄰屋及地下埋設物之傾斜破損等營建公害，承造人於地下室開挖時，其擋土支撐作業應依營造安全衛生設施標準規定及下列事項辦理：

（一）靠近鄰房挖土，其擋土工法應校核現場地質狀況及地下水情形與原設計是否相符，並於施工時派專人隨時檢查並改善擋土設備，以避免附近道路與鄰房發生崩塌沉陷。必要時，應先設法改善鄰房基礎使成穩定後，再行開挖地下室。

（二）地下室開挖如採用自然坡度施工者，依下列各項辦理：

１.與鄰房保留足夠安全間距。

２.除採取其他適當措施者外，開挖面之放置時間限三星期內，開挖面與坡肩須有適當保護措施，坡間保護寬度應與開挖深度相同，且其地表面不可加載荷重。

３.如地表面部分發生龜裂時，應即以塑膠布覆蓋龜裂部分或採取其他適當措施，並繼續觀察，倘繼續擴大時，應迅即回填，另行採用其他擋土工法。

（三）隨時注意開挖中有無發生異常出水現象，並設置排水溝以防止附近雨、污水流入開挖區內，且應設置坑池或點井，以利排水。

（四）搬運擋土材料或結構鋼材等長尺度之構材時，應注意其上下及周圍之行人及車輛安全，並派專人身著鉻黃色衣服，手持指揮旗在場整理交通。

（五）設在擋土支撐上之棧橋，構臺應有足夠的強度與支持力，並應隨時加以補強。

二十三、安全圍籬、安全走廊、帆布護籬、安全護欄等設施之顏色以整齊劃一為原則，且須定期維護。其油漆部份最少半年油漆一次，帆布、護網有破損時應隨時修護整理，並於車輛進出口處設置標示板（如附表）。除標示工程名稱、建造執照號碼、起造人、設計人、監造人、承造人（含主任技師）等有關工程內容摘要外，不得設置與工程無關之任何廣告。

二十四、違反以上各點規定者，依建築法第八十九條之規定，除勒令停工外，並依下列情形處以罰鍰：

（一）有承造人時，處罰承造人：

１.第一次違規者，處六千元罰鍰。

２.第二次同項目違規者，處九千元罰鍰。

３.第三次同項目違規者，處一萬二千元罰鍰。

４.四次以上同項目違規者，每次處一萬八千元罰鍰，並依營造業管理規則有關規定處理。

５．必要時，得處三萬元以下之罰緩。

（二）無承造人時，處罰起造人：

１.第一次違規者，處六千元罰鍰。

２.第二次同項目違規者，處九千元罰鍰。

３.第三次同項目違規者，處一萬二千元罰鍰。

４.四次以上同項目違規者，每次處一萬八千元罰鍰。

５.必要時，得處三萬元以下之罰緩。

（三）有監造人，而監造人未先依建築法第六十一條規定辦理時，處罰監造人：

１.第一次違規者，處六千元罰鍰。

２.第二次同項目違規者，處九千元罰鍰。

３.第三次同項目違規者，處一萬二千元罰鍰。

４.四次以上同項目違規者，每次處一萬八千元罰鍰，並依建築師法有關規定處理。

５．必要時，得處三萬元以下之罰緩。

（四）有拆除人時，處罰拆除人：

１．第一次違規者，處六千元罰鍰。

２．第二次同項目違規者，處九千元罰鍰。

３．第三次同項目違規者，處一萬二千元罰鍰。

４．四次以上同項目違者，每次處一萬八千元罰鍰。拆除人如屬營造業，並依營造業管理規則有關規定辦理。

５．必要時，得處三萬元以下高罰鍰。

（五）建築物施工場所各項違規事項，應於文書到達或現場口頭傳達經工地負責人簽（字）章後，於三日內改善完畢，並報請主管建築機關備查。逾期未改善者，以另一次違規論處。

「雲林縣政府建築工程施工中管制要點」第二十三點附表

| 工程名稱 | 工程 |
| --- | --- |
| 建造執照 | 建字第 號 |
| 起造人 |  |
| 設計人 | 建築師事務所 |
| 監造人 | 建築師事務所；電話: |
| 承造人 | ；電話: |
| 工程概要 | 地下 層地上 層 構造 |
|  | 開工日期: 年 月 日 | 預定完工日期: 年 月 日 |
| 工地負責人 | 姓名: | 主管機關電 話 |  |
|  | 電話： |  | 環保陳情專線:0800066666 |
| 備註： |

說明:

1.牌面材質:耐候不易損壞之材質。

2.顏色:綠底白字(綠底參考色樣:台灣區塗料油漆工業同業公會色樣第六號)。

3.字體:標楷體。

4.牌面線條:外框1公分寬，內框0.5公分寬，白線。

5.告示牌以螺絲固定在安全圍籬上。

6.尺寸單位:長120公分X 高75公分。

7.備註欄位應註明建築物用途，並標註建造執照之加註事項。